## 附件：              第七标段供货要求

1、井灌区计量设施基本要求：

井灌区计量设施应按照“一井一表”的标准建设，计量设施应由远传设备、控制设备、计量设备、充值管理设备组成，满足设备数据不通过转换与处理主动上报至省平台、省平台设备注册（包括：控制设备、充值管理设备、取水卡）、省平台数据交互控制、用水数据计量到户功能需求。

2、井灌区计量设施对接流程：

(1)省信息化平台，下发对应数据中心地址端口；

(2)省信息化平台，下发对应书中心地址端口。

3、充值管理设备功能要求：

(1)设备应设计为可移动式或固定式；

(2)具备4G无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态；

(3)设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看；

(4)设备需内置存储，保存不少于99999条，开卡及充值数据；

(5)设备应具备中文屏显、中文信息输入能力，可有充值管理机上直接进行开卡、卡充值、卡查询、系统管理等完整操作；

(6)充值管理机开卡时，需能够输入开卡农户的中文姓名，手机号、身份证号等基本农户信息；

7、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、取水卡注册、取水卡充值、取水卡查询、禁用取水卡功能；

(8)设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送；

3、灌溉控制设备功能要求：

(1)具备4G无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态；

(2)具备内置独立GPS定位模块，能够自动上报当前准确地理位置信息；

(3)设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看；

(4)设备应具备中文屏显、语音，等信息输出功能；

(5)设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、设备运行状态、取水卡信息查询、水量定额查询、阶梯水价查询、灌溉控制、灌溉数据上传、结算信息展示、禁用取水卡等功能；

(6)设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送；

(7)取水卡识别功能应满足以下条件：

①控制设备能识别非接触IC卡，通过刷卡实现灌溉用水管理；

②控制设备支持IC卡“一井一卡”、“一井多卡”、“一卡多井”使用方式。

(8)计量功能应满足以下条件：

①控制设备具有计量水泵电机耗电量功能；

②控制设备具有采集水量计量设备数据功能；

(9)存储功能应满足以下条件：

①控制设备具有数据存储功能，存储用户完整用水记录（完整灌溉记录包括开井报、时时报、关井报）不小于99999条；

②控制设备内部存储数据应具有断电保护功能。

(10)控制功能应满足以下条件：

①控制设备具有限制机井取水功能，能通过与《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据自动停泵；

②控制设备具有远程遥控功能，能通过与《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据，远程启、停水泵。

(11)保护功能应满足以下条件：

①缺相、过载、过流，控制设备自动停泵；

②计量设施故障或损坏，控制设备自动停泵。

(12)报警功能应满足以下条件;

①计量设施故障报警；

②水泵电机故障报警。